## Slide 1
BÀI TẬP LỚN · INTERNET OF THINGS
DIGITAL TWIN GIÁM SÁT KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
Giám sát trạng thái · phát hiện bất thường · cảnh báo · điều khiển LED hai chiều
THINGSBOARD LOCAL 4.3.1.5
ESP32 · DHT22 · PIR · LED
Asset ↔ Device ↔ Rule Engine ↔ Dashboard
TWIN
2026
Notes: Mở đầu: đề tài xây dựng một Digital Twin vận hành được trên ThingsBoard Local, bám đúng mạch ESP32 mô phỏng và có kiểm thử định lượng.

## Slide 2
01 · ĐẶT VẤN ĐỀ
Bài toán và phạm vi
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
02
Vấn đề
Nhiệt độ, độ ẩm và chuyển động cần được theo dõi theo thời gian thực.
Dashboard cảm biến đơn thuần chưa thể hiện trạng thái, quan hệ và vòng phản hồi.
Cần cảnh báo đúng loại và truy vết được bằng dữ liệu lịch sử.
Mục tiêu đầu ra
Twin cấp kho gồm Asset, Device và relation Contains.
State machine NORMAL / WARNING / CRITICAL / OFFLINE.
13 nhóm nghiệp vụ/dữ liệu + connection lost; dashboard 19 widget.
RPC bật/tắt LED có command và feedback thực tế.
Notes: Phạm vi bài tập lớn: một kho và một node cảm biến. Trọng tâm là luồng Digital Twin hoàn chỉnh, không phải mô phỏng quy mô sản xuất.

## Slide 3
02 · KHÁI NIỆM ÁP DỤNG
Vì sao đây là Digital Twin?
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
03
1
IDENTITY
Asset kho và Device ESP32 có định danh riêng.
2
STATE
Trạng thái hiện tại, lịch sử và health score.
3
BEHAVIOR
State machine và luật phát hiện bất thường.
4
FEEDBACK
RPC LED: expected state được đối chiếu observed state.
Không chỉ là biểu đồ cảm biến
Twin tổng hợp dữ liệu vật lý → ngữ cảnh entity/relation → trạng thái nghiệp vụ → alarm → hành động điều khiển → telemetry xác nhận.
Notes: Nguồn tham chiếu: https://thingsboard.io/docs/pe/concepts/digital-twin-model/ và https://thingsboard.io/docs/pe/user-guide/digital-twins/entities/

## Slide 4
03 · KIẾN TRÚC
Kiến trúc tổng thể
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
04
Notes: Luồng chính: cảm biến Wokwi gửi MQTT tới ThingsBoard; Rule Engine chuẩn hóa, cập nhật Asset twin, tạo alarm; dashboard hiển thị và gửi RPC ngược về ESP32.

## Slide 5
04 · PHẦN CỨNG
Node vật lý / mô phỏng
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
05
ESP32 DevKit V1
DHT22: nhiệt độ, độ ẩm
PIR: phát hiện chuyển động
LED GPIO2: actuator
Wi-Fi + MQTT Device API
Wokwi for VS Code
Không tạo dữ liệu “mực nước” hay cảm biến ngoài mạch.
Notes: Mạch chỉ đo nhiệt độ, độ ẩm và chuyển động; LED là cơ cấu chấp hành. Dashboard đã được sửa để không hiển thị dữ liệu giả ngoài khả năng mạch.

## Slide 6
05 · TELEMETRY
Dữ liệu và giao tiếp MQTT
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
06
v1/devices/me/telemetry
{ "temperature": 22.4, "humidity": 65.2, "motion": false, "rssi": -57, "sequence": 1042, "led_state": true }
Nguyên tắc dữ liệu
Giữ raw telemetry trên Device.
Asset nhận state tổng hợp và anomaly context.
sequence / uptime hỗ trợ phát hiện gap và restart.
last_seen + activity tạo ONLINE / OFFLINE.
Notes: Nguồn API: https://thingsboard.io/docs/reference/mqtt-api/. Token thiết bị chỉ nằm trong tệp bí mật, không nằm trong export hoặc slide.

## Slide 7
06 · DIGITAL TWIN MODEL
Mô hình Entity và Relation
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
07
WAREHOUSE
Asset · Produce_Warehouse_01 · state
CONTAINS
Relation · cấu trúc và ngữ cảnh
DEVICE: ESP32
ESP32_Env_Node_01 · raw data / RPC
Notes: Nguồn tham chiếu: https://thingsboard.io/docs/pe/user-guide/digital-twins/relations/. Relation Contains nối Warehouse Asset với ESP32 Device.

## Slide 8
07 · STATE MACHINE
Trạng thái tổng hợp của Twin
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
08
Ưu tiên trạng thái
OFFLINE
CRITICAL
WARNING
NORMAL
Alarm và health score được suy ra từ cùng một ngữ cảnh.
Notes: OFFLINE có ưu tiên cao nhất; sau đó là CRITICAL, WARNING và NORMAL. Mỗi lần cập nhật đều lưu current_state, observed_state, anomaly_type và health_score trên Asset.

## Slide 9
08 · ANOMALY DETECTION
Phát hiện bất thường
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
09
MÔI TRƯỜNG
HIGH_TEMPERATURE LOW_TEMPERATURE HIGH_HUMIDITY LOW_HUMIDITY TEMPERATURE_RATE HUMIDITY_RATE
Ngưỡng + rate + lịch sử → anomaly_type → severity / score
CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
INVALID_SENSOR SENSOR_STUCK SEQUENCE_GAP DEVICE_RESTART
Ngưỡng + rate + lịch sử → anomaly_type → severity / score
VẬN HÀNH
WEAK_SIGNAL UNEXPECTED_MOTION ACTUATOR_MISMATCH CONNECTION_LOST
Ngưỡng + rate + lịch sử → anomaly_type → severity / score
Notes: Có 14 kịch bản được kiểm thử: 13 loại nghiệp vụ/chất lượng dữ liệu và CONNECTION_LOST theo lifecycle timeout.

## Slide 10
09 · RULE CHAIN
Xử lý trong Rule Engine
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
10
Một payload đi qua cùng pipeline: enrich → validate → detect → update twin → alarm → dashboard.
Notes: ThingsBoard CE dùng Rule Engine và script nodes để triển khai logic tương đương mô hình twin; PE có thêm Digital Twin/Calculated Fields và Solution Template đóng gói sẵn.

## Slide 11
10 · DIGITAL TWIN UI
Dashboard vận hành
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
11
19 widget · trạng thái hiện tại · gauges · lịch sử · alarm · RPC LED
Notes: Dashboard tổ chức theo tư duy template Smart Irrigation: overview, health/state, history, alarms và control; nhưng trường dữ liệu được thay bằng đúng mạch kho rau quả. Nguồn tham khảo: https://thingsboard.io/iot-hub/solution-templates/smart-irrigation/

## Slide 12
11 · OBSERVABILITY
Lịch sử và cảnh báo có thể truy vết
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
12
HISTORY
ALARMS
Notes: Người vận hành có thể đối chiếu diễn biến telemetry với alarm, severity và trạng thái của Asset thay vì chỉ nhìn số tức thời.

## Slide 13
12 · RPC FEEDBACK
Vòng điều khiển hai chiều: LED
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
13
1
Dashboard
Người dùng đổi switch LED.
2
Server-side RPC
ThingsBoard gửi setLed.
3
ESP32
Firmware đổi GPIO2.
4
Feedback
Publish led_state; Twin đối chiếu.
Expected = observed
Nếu khác nhau trong 3 mẫu liên tiếp → ACTUATOR_MISMATCH.
Notes: Đây là khác biệt quan trọng giữa dashboard hiển thị và Digital Twin có vòng phản hồi: lệnh điều khiển phải được xác nhận bằng trạng thái quan sát thực tế.

## Slide 14
13 · VERIFICATION
Kiểm thử end-to-end
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
14
Acceptance test
14 kịch bản × 10 lượt = 140 ca; baseline kiểm tra FAR riêng
Payload đi qua Device API và Rule Engine thật
Đối chiếu Asset state, Alarm và latency
Ngưỡng: TDR ≥90%, FAR ≤5%, latency ≤15s
Smoke test vận hành
Thời lượng 1 phút, chu kỳ 5 giây
12 mẫu kỳ vọng / 12 mẫu nhận
NORMAL và ONLINE đạt 100%
Dùng đúng phạm vi bài tập lớn; không tuyên bố độ bền dài hạn
Notes: Người thực hiện chủ động dùng smoke test ngắn theo phạm vi bài tập lớn. Kiểm thử 30 phút được giữ là tùy chọn, không được tuyên bố là đã chạy.

## Slide 15
14 · RESULTS
Kết quả định lượng
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
15
100%
True Detection Rate
0%
False Alarm Rate
100%
Data continuity
172 ms
Median latency
P95 9.65 s do CONNECTION_LOST chờ inactivity timeout; vẫn dưới ngưỡng 15 s.
Notes: Kết quả: 140/140 lượt được phát hiện và tạo alarm đúng; continuity 100%; sequence consistency 100%; connection-loss tối đa 9.888 giây.

## Slide 16
15 · HANDOFF
Kết luận và demo
DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ
16
Đã hoàn thành
Digital Twin Asset–Device–Relation chạy local
State machine, anomaly, alarm và 19 widget
RPC LED hai chiều với telemetry feedback
Bộ test, báo cáo và source có thể tái tạo
Demo 4 bước
01 Khởi động Docker 02 Chạy Wokwi 03 Xem Dashboard / Alarm 04 Bật tắt LED bằng RPC
Q & A
Notes: Kết thúc bằng demo trực tiếp. Nếu không có Wokwi live, có thể dùng publisher/test harness để chứng minh pipeline server; không thay thế phần xác nhận LED vật lý trong demo cuối.